# Серия 5.900-2 Сальники набивные Dу 50...1400 для пропуска труб через стены

# Технические указания ТМ 89.00. Д

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сальники набивные предназначены для пропуска металлических труб через стены водопроводно-канализационных сооружений в мокрых и сухих грунтах по всей территории Советского Союза.

Сальники могут применяться при перепаде давления на сальнике не более 0.1 Мпа (10 м вод. ст.) и температуре не выше +50 ?С при неагрессивных средах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии разработаны набивные сальники с длиной корпуса L=200, 300, 500 и 800 мм для пропуска через стены сооружений труб с условным проходом Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм. Шифр сальника соответствует Ду пропускаемой через него трубы.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ САЛЬНИКОВ

УСТАНОВКА

Сальник набивной должен быть выбран так, чтобы толщина стены была равна или меньше длины корпуса сальника. Для предохранения корпуса сальника от смещения его необходимо надежно закрепить и приварить к проходящей рядом горизонтальной и вертикальной арматуре.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Dу — условный проход пропускаемой трубы, мм

D1 — диаметр пропускаемой трубы (наружный), мм

D2 — диаметр сальника (наружный), мм

D3 — диаметр сальника с толщиной сварного шва для ребер, мм

D4 — диаметр сальника с ребрами, мм

S — толщина стенки сальника, мм

L — длина сальника, мм

Общие сведения.

Сальники закрывают кольцевое пространство между трубопроводом и патроном, чтобы предохранить от попадания в него воды, грунта и различных загрязнений. Сальники устанавливаются по концам патрона.

Сальники бывают поджимные, набивные, щитовые с глиняным уплотнением и глухие. На газопроводах применяются поджимные сальники состоящие из фланца (дна сальника), приваренного к концу патрона, неподвижного натяжного кольца с приваренными к нему болтами, нажимного кольца со скосом фланца и сальниковой набивки.

Уплотнение обеспечивается нажимом кольца со скосом на сальниковую набивку, представляющую собой пеньковый канат, пропитанный битумной мастикой или каменноугольной смолой.

На нефтепродуктопроводах сальники выполняются из двух круглых деревянных щитов, установленных внутри патрона, по концам.

Пространство в каждом конце патрона, ограниченное щитами на длине 200—500 мм, плотно забивается мятой жирной глиной. Вместо нее можно применять пеньковый просмоленный канат без всяких дополнительных устройств.

Сальники набивные Dу 50...1400, L=200

| Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | I | I1 | L разв. поз. 2 |  |
| ТМ 89 | Dy 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 300 | 5,6 |
| ТМ 89 - 01 | Dy 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 |  |  |  |  | 382 | 6,9 |
| ТМ 89 - 02 | Dy 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 |  |  |  |  | 460 | 8,2 |
| ТМ 89 - 03 | Dy 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 |  |  |  | 620 | 14,0 |
| ТМ 89 - 04 | Dy 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 |  | 10 |  |  | 780 | 20,3 |
| ТМ 89 - 05 | Dy 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 |  |  |  |  | 780 | 16,0 |
| ТМ 89 - 06 | Dy 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 |  |  |  |  | 945 | 18,8 |
| ТМ 89 - 07 | Dy 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 |  | 15 | 20 |  | 1245 | 34,4 |
| ТМ 89 - 08 | Dy 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 |  |  |  | 1395 | 42,7 |
| ТМ 89 - 09 | Dy 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 |  |  |  | 1562 | 45,8 |
| ТМ 89 - 10 | Dy 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 |  |  |  | 25 | 1880 | 57,0 |
| ТМ 89 - 11 | Dy 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 |  |  |  | 2155 | 64,9 |
| ТМ 89 - 12 | Dy 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 |  |  |  | 30 | 2470 | 78,5 |
| ТМ 89 - 13 | Dy 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 |  |  |  |  | 2785 | 89,3 |
| ТМ 89 - 14 | Dy 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 |  |  |  |  | 3098 | 98,6 |
| ТМ 89 - 15 | Dy 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 |  |  |  | 3405 | 113,7 |
| ТМ 89 - 16 | Dy 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 |  |  |  |  | 4032 | 135,0 |
| ТМ 89 - 17 | Dy 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 |  |  |  |  | 4660 | 155,5 |

Сальники набивные Dу 50...1400, L=300

| Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | I | I1 | L разв. поз. 2 |  |
| ТМ 90 | Dy 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 300 | 7,0 |
| ТМ 90 - 01 | Dy 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 |  |  |  |  | 382 | 8,7 |
| ТМ 90 - 02 | Dy 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 |  |  |  |  | 460 | 10,4 |
| ТМ 90 - 03 | Dy 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 |  |  |  | 620 | 17,9 |
| ТМ 90 - 04 | Dy 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 |  | 10 |  |  | 780 | 25,5 |
| ТМ 90 - 05 | Dy 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 |  |  |  |  | 780 | 20,6 |
| ТМ 90 - 06 | Dy 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 |  |  |  |  | 945 | 24,1 |
| ТМ 90 - 07 | Dy 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 |  | 15 | 20 |  | 1245 | 42,5 |
| ТМ 90 - 08 | Dy 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 |  |  |  | 1395 | 54,1 |
| ТМ 90 - 09 | Dy 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 |  |  |  | 1562 | 57,3 |
| ТМ 90 - 10 | Dy 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 |  |  |  | 25 | 1880 | 70,9 |
| ТМ 90 - 11 | Dy 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 |  |  |  | 2155 | 82,1 |
| ТМ 90 - 12 | Dy 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 |  |  |  | 30 | 2470 | 98,9 |
| ТМ 90 - 13 | Dy 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 |  |  |  |  | 2785 | 112,3 |
| ТМ 90 - 14 | Dy 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 |  |  |  |  | 3098 | 124,1 |
| ТМ 90 - 15 | Dy 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 |  |  |  | 3405 | 144,5 |
| ТМ 90 - 16 | Dy 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 |  |  |  |  | 4032 | 171,3 |
| ТМ 90 - 17 | Dy 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 |  |  |  |  | 4660 | 198,1 |

Сальники набивные Dу 50...1400, L=500

| Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | I | I1 | I2 | L разв. поз. 2 |  |
| ТМ 91 | Dy 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 20 | 300 | 9,4 |
| ТМ 91 - 01 | Dy 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 |  |  |  |  |  | 382 | 11,6 |
| ТМ 91 - 02 | Dy 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 |  |  |  |  |  | 460 | 13,9 |
| ТМ 91 - 03 | Dy 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 |  |  |  |  | 620 | 24,1 |
| ТМ 91 - 04 | Dy 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 |  | 10 |  |  |  | 780 | 33,3 |
| ТМ 91 - 05 | Dy 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 |  |  |  |  |  | 780 | 28,6 |
| ТМ 91 - 06 | Dy 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 |  |  |  |  |  | 945 | 33,9 |
| ТМ 91 - 07 | Dy 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 |  | 15 | 20 |  |  | 1245 | 55,9 |
| ТМ 91 - 08 | Dy 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 |  |  |  |  | 1395 | 73,8 |
| ТМ 91 - 09 | Dy 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 |  |  |  |  | 1562 | 76,5 |
| ТМ 91 - 10 | Dy 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 |  |  |  | 180 | 25 | 1880 | 94,0 |
| ТМ 91 - 11 | Dy 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 |  |  |  |  | 2155 | 112,2 |
| ТМ 91 - 12 | Dy 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 |  |  |  |  | 30 | 2470 | 133,0 |
| ТМ 91 - 13 | Dy 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 |  |  |  |  |  | 2785 | 150,6 |
| ТМ 91 - 14 | Dy 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 |  |  |  |  |  | 3098 | 166,1 |
| ТМ 91 - 15 | Dy 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 |  |  |  |  | 3405 | 196,4 |
| ТМ 91 - 16 | Dy 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 |  |  |  |  |  | 4032 | 232,7 |
| ТМ 91 - 17 | Dy 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 |  |  |  |  |  | 4660 | 268,0 |

Сальники набивные Dу 50...1400, L=800

| Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | I | I1 | I2 | L разв. поз. 2 |  |
| ТМ 92 | Dy 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 20 | 300 | 13,0 |
| ТМ 92 - 01 | Dy 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 |  |  |  |  |  | 382 | 16,1 |
| ТМ 92 - 02 | Dy 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 |  |  |  |  |  | 460 | 19,3 |
| ТМ 92 - 03 | Dy 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 |  |  |  |  | 620 | 33,6 |
| ТМ 92 - 04 | Dy 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 |  | 10 |  |  |  | 780 | 45,2 |
| ТМ 92 - 05 | Dy 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 |  |  |  |  |  | 780 | 40,5 |
| ТМ 92 - 06 | Dy 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 |  |  |  |  |  | 945 | 48,1 |
| ТМ 92 - 07 | Dy 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 |  | 15 | 20 |  |  | 1245 | 74,5 |
| ТМ 92 - 08 | Dy 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 |  |  |  |  | 1395 | 101,6 |
| ТМ 92 - 09 | Dy 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 |  |  |  |  | 1562 | 103,5 |
| ТМ 92 - 10 | Dy 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 |  |  |  | 180 | 25 | 1880 | 126,2 |
| ТМ 92 - 11 | Dy 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 |  |  |  |  | 2155 | 154,4 |
| ТМ 92 - 12 | Dy 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 |  |  |  |  | 30 | 2470 | 180,9 |
| ТМ 92 - 13 | Dy 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 |  |  |  |  |  | 2785 | 204,6 |
| ТМ 92 - 14 | Dy 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 |  |  |  |  |  | 3098 | 226,1 |
| ТМ 92 - 15 | Dy 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 |  |  |  |  | 3405 | 270,4 |
| ТМ 92 - 16 | Dy 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 |  |  |  |  |  | 4032 | 319,7 |
| ТМ 92 - 17 | Dy 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 |  |  |  |  |  | 4660 | 369,0 |